ГОСТ 23875-88

УДК 001.4:621.311:658.562:006.354                                                                           Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Термины и определения

Quality of electric energy. Terms and definitions

МКС 01.040.29

ОКСТУ 0101

Дата введения 01.07.89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 803

3. Стандарт соответствует Публикации МЭК 50 (604), Публикации МЭК 50 (551)

4. ВЗАМЕН ГОСТ 23875—79

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 15467—79 | Вводная часть |
| ГОСТ 19880—74 | » » |
| ГОСТ 21027—75 | » » |
| ГОСТ 24291—90 | » » |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий качества электрической энергии.

Стандарт не распространяется на электрическую энергию внутри приемников электрической энергии.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 15467, ГОСТ 19880, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е), французском (F) языках.

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общие понятия |
| 1. Качество электрической энергии | Степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям |
| D. Versorgungsqualität |  |
| E. Quality of supply |  |
| F. Qualitе du service |  |
| 2. Параметр электрической энергии | Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии. |
|  | Примечание. Под параметрами электрической энергии понимают напряжение, частоту, форму кривой электрического тока |
| 3. Показатель качества электрической энергии | Величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам |
| 4. Норма качества электрической энергии | Установленное предельное значение показателя качества электрической энергии |
| Норма качества |  |
| 5. Контроль качества электрической энергии Контроль качества | Проверка соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормам качества |
| 6. Анализ качества электрической энергии | Установление причин несоответствия качества электрической энергии установленным значениям |
| 7. Управление качеством электрической энергии | Воздействия на условия и факторы, влияющие на качество электрической энергии |
| Свойства электрической энергии и показатели ее качества |
| 8. Мгновенное значение параметра электрической энергии | Значение параметра электрической энергии в рассматриваемый момент времени |
| Мгновенное значение |  |
| 9. Нестабильность параметра электрической энергия | Непостоянство параметра электрической энергии, вызываемое воздействием влияющих величин |
| Нестабильность параметра |  |
| 10. Отклонение параметра электрической энергии Отклонение параметра | Величина, равная разности между текущим значением параметра электрической энергии и его номинальным или базовым значением. |
|  | Примечание. В качестве базового значения параметра может быть принято среднее рабочее, расчетное, предельное или обусловленное договором на электроснабжение |
| 11. Рабочее напряжение в системе электроснабжения | Значение напряжения при нормальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке системы электроснабжения |
| D. Betriebsspannung |  |
| E. Operating voltage (in a system) |  |
| F. Tension de service (dans un réseau) |  |
| 12. Отклонение напряжения | Величина, равная разности между значением напряжения в данной точке системы электроснабжения в рассматриваемый момент времени и его номинальным или базовым значением |
| D. Spannungsabweichung |  |
| E. Voltage deviation |  |
| F. Ecart de tension |  |
| 13. Отклонение частоты | Величина, равная разности между значением частоты в системе электроснабжения в рассматриваемый момент времени и ее номинальным или базовым значением |
| D. Frequenzabweichung |  |
| E. Frequency deviation |  |
| F. Ecart de fréquence |  |
| 14. Установившееся отклонение напряжения (частоты) | Отклонение напряжения (частоты) в установившемся режиме работы системы электроснабжения |
| 15. Переходное отклонение напряжения (частоты) | Отклонение напряжения (частоты) в переходном режиме работы системы электроснабжения от предельно допустимого значения для установившегося режима работы системы |
| 16. Одиночное изменение напряжения | Изменение действующего или амплитудного значения напряжения между двумя смежными уровнями, каждый из которых удерживается некоторое время, или между двумя смежными экстремумами огибающей действующих или амплитудных значений напряжения и уровнем, который удерживается некоторое время |
| 17. Размах изменения напряжения | Величина, равная разности между амплитудными или действующими значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения |
| 18. Частота изменений напряжения | Число одиночных изменений напряжений в единицу времени |
| 19. Продолжительность изменения напряжения | Интервал времени, в течение которого напряжение увеличивается или уменьшается между двумя следующими одно за другим установившимися значениями |
| 20. Интервал между изменениями напряжения | Интервал времени от начала предыдущего изменения напряжения до начала следующего |
| 21. Перенапряжение в системе электроснабжения Перенапряжение | Превышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением, установленным для данного электрооборудования |
| 22. Импульс напряжения в системе электроснабжения | Резкое изменение напряжения в системе электроснабжения, длящееся малый интервал времени относительно определенного интервала времени. Примечание. Импульс напряжения возникает при коммутационных операциях, грозовых явлениях |
| D. Stoßspannung |  |
| E. Voltage impulse |  |
| F. Tension de choc |  |
| 23. Пониженное напряжение | Напряжение, значение которого меньше допустимого для нормальной работы электротехнических изделий (устройств) и электрооборудования |
| 24. Посадка напряжения | Внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения |
| D. Spannungszusammenbruch |  |
| E. Voltage depression (voltage collapse) |  |
| F. Effondrement de la tension |  |
| 25. Провал напряжения | Внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения с последующим его восстановлением |
| D. Spannungseinbruch |  |
| E. Voltage dip |  |
| F. Creux de tension |  |
| 26. .Глубина провала напряжения | Величина, равная разности между номинальным или базовым значением напряжения и наименьшим действующим значением во время его провала |
| 27. Потеря напряжения в системе электроснабжения Потеря напряжения | Величина, равная разности между установившимися значениями действующего напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения |
| 28. Исчезновение напряжения | Снижение напряжения в любой точке системы электроснабжения до нуля |
| D. Spannungslosigkeit |  |
| E. Loss of voltage |  |
| F. Manque de tension |  |
| 29. Восстановление напряжения | Увеличение напряжения после его посадки, провала или исчезновения до значения, находящегося в допустимых пределах для установившегося режима работы системы электроснабжения |
| D. Spannungswiederkehr |  |
| E. Voltage recovery |  |
| F. Retour de la tension |  |
| 30. Стабильность напряжения (частоты) | Показатель качества электрической энергии, оцениваемый по измеренным отклонениям напряжения (частоты) от номинального или базового за определенный интервал времени |
| D. Spannungshaltung (Frequenzhaltung) |  |
| E. Voltage (frequency) stability |  |
| F. Tenue de la tension (frequence) |  |
| 31. Показатель нестабильности напряжения (частоты) | Количественная оценка нестабильности напряжения (частоты) по его отклонению от номинального или базового значения |
| 32. Колебания напряжения (частоты) | Серия единичных изменений напряжения (частоты) во времени |
| D. Spannungsschwankung |  |
| E. Voltage fluctuation |  |
| F. Fluctuation de tension |  |
| 33. Размах колебаний напряжения (частоты) | Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения (частоты) за определенный интервал времени в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |
| 34. Амплитудная модуляция напряжения | Процесс периодического или случайного изменения амплитуды переменного напряжения относительно ее среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |
| 35. Коэффициент амплитудной модуляции напряжения | Коэффициент, характеризующий колебания напряжения и равный отношению полуразности наибольшей и наименьшей амплитуд модулированного напряжения, взятых за определенный интервал времени, к номинальному или базовому значению напряжения |
| 36. Модуляция частоты переменного тока | Процесс периодического или случайного изменения частоты переменного тока относительно ее среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |
| 37. Коэффициент модуляции частоты переменного тока | Величина, равная отношению полуразности наибольшего и наименьшего значений частоты за определенный интервал времени к ее номинальному или базовому значению |
| 38. Несимметричный режим многофазной системы электроснабжения Несимметричный режим | Режим работы многофазной системы электроснабжения, при котором фазные напряжения или токи не образуют симметричных многофазных систем |
| 39. Симметричная составляющая напряжения (тока) прямой последовательности | Симметричная составляющая несимметричной трехфазной системы напряжений (токов) с чередованием фаз, принятым в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих |
| 40. Симметричная составляющая напряжения (тока) обратной последовательности | Симметричная составляющая трехфазной несимметричной системы напряжений (токов) с чередованием фаз, обратным принятому в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих |
| 41. Симметричная составляющая напряжения (тока) нулевой последовательности | Симметричная составляющая трехфазной несимметричной системы напряжений (токов), совпадающих между собой по фазе |
| 42. Коэффициент обратной последовательности напряжения (тока) | Величина, равная отношению напряжения (тока) обратной последовательности к напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения. Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |
| D. Unsymmetriegrad |  |
| E. Unbalance factor |  |
| F. Taux de déséquilibre |  |
| 43. Коэффициент нулевой последовательности напряжения (тока) | Величина, равная отношению напряжения (тока) нулевой последовательности к фазному напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения. Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |
| D. Unsymmetriegrad |  |
| E. Unbalance factor |  |
| F. Taux de déséqui |  |
| 44. Небаланс напряжений (токов) | Отличие по модулю значения хотя бы одного из фазных или линейных напряжений (токов) многофазной системы электроснабжения от значений напряжений (токов) других фаз |
| 45. Размах небаланса напряжений (токов) | Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями линейных или фазных напряжений (токов) в многофазной системе электроснабжения |
| 46. Коэффициент небаланса напряжения (токов) | Величина, равная отношению размаха небаланса напряжений (токов) к номинальному значению напряжения (тока) |
| 47. Смещение нейтрали | Отличие потенциала нейтрали системы электроснабжения от потенциала земли или корпуса электротехнического оборудования |
| 48. Напряжение смещения нейтрали | Напряжение между реальной или искусственной нейтралью и землей или корпусом электротехнического оборудования |
| D. Sternpunktspannung |  |
| E. Neutral point displacement voltage |  |
| F. Tension de déplacement du point neutre |  |
| 49. Среднее по модулю значение переменного напряжения (тока) | Среднее за период значение модулей мгновенных значений переменного напряжения (тока) |
| D. Gleichrichtwert |  |
| E. Rectified (mean) value (of an alternating voltage or current) |  |
| F. Valeur redressée (d’une tension ou d’un courant alternatif) |  |
| 50. Коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) | Величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его среднему значению |
| D. Formfaktor |  |
| E. Form factor |  |
| F. Facteur de forme |  |
| 51. Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения (тока) Коэффициент амплитуды | Величина, равная отношению максимального по модулю за период значения напряжения (тока) к действующему значению периодического напряжения (тока) |
| D. Scheitelfaktor |  |
| E. Peak factor |  |
| F. Facteur de crête |  |
| 52. Искажение формы кривой переменного напряжения (тока) | Отличие формы кривой переменного напряжения (тока) в системе электроснабжения от требуемой |
| 53. Частотная составляющая периодического напряжения (тока) | Синусоидальная составляющая периодического напряжения (тока) при представлении ее частотным спектром |
|  | Примечание. Частотная составляющая может быть любого порядка по отношению к частоте, принятой за основную, в том числе кратного, дробного, некратного |
| 54. Коэффициент гармонической составляющей напряжения (тока) | Величина, равная отношению действующего значения n-й гармонической составляющей напряжения (тока) к действующему значению основной составляющей кривой переменного напряжения (тока). |
|  | Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |
| 55. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (тока) Коэффициент искажения | Величина, равная отношению действующего значения суммы гармонических составляющих к действующему значению основной составляющей переменного напряжения (тока). Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |
| D. Klirrfaktor |  |
| E. Distortion factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current) |  |
| F. Facteur de distortion (d’une tension ou d’un courant alternatif non sinusoïdal) |  |
| 56. Пульсация напряжения (тока) | Процесс периодического или случайного изменения постоянного напряжения (тока) относительно его среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |
| 57. Размах пульсации напряжения (тока) | Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения (тока) за определенный интервал времени |
| 58. Коэффициент пульсации напряжения (тока) Коэффициент пульсации | Величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей. |
|  | Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |
| 59. Коэффициент пульсации напряжения (тока) по действующему значению | Величина, равная отношению действующего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей |
| D. Schwingungsgehalt |  |
| E. Pulsation factor (of a pulsating voltage or current) |  |
| F. Taux de pulsation (d’une tension ou d’un courant pulsatoire) |  |
| 60. Коэффициент пульсации напряжения (тока) no среднему значению | Величина, равная отношению среднего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей |
| D. Welligkeit (einer Mischspannung oder eines Mischstromes) |  |
| E. R. m. s.-ripple factor |  |
| F. Taux d’ondulation efficace (d’une tension ou d’un courant pulsatoire) |  |
| Контроль и управление качеством электрической энергии |
| 61. Непрерывный контроль качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях от средств измерений и оценка их происходят непрерывно |
| 62. Систематический контроль качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях и оценка их происходит в заранее установленные моменты времени или периодически с интервалами, определяемыми организацией контроля |
| 63. Эпизодический контроль качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях и ее оценка производятся по мере необходимости |
| 64. Пункт контроля качества электрической энергии | Точка системы электроснабжения, к которой подключены средства измерения для контроля показателей качества электрической энергии |
| 65. Граница ответственности за качество электрической энергии | Пункт контроля качества электрической энергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности электрической сети, за поддержанием качества электрической энергии, в котором несет ответственность электроснабжающая организация |
| 66. Регулирование параметра электрической энергии | Процесс изменения параметра электрической энергии по заданному закону или поддержание его значения с заданной точностью |
| 67. Централизованное регулирование параметра электрической энергии | Регулирование параметра электрической энергии, осуществляемое для группы потребителей электрической энергии из одного пункта |
| 68. Местное регулирование напряжения | Регулирование напряжения, осуществляемое для отдельных потребителей или приемников электрической энергии |
| 69. Плавное регулирование напряжения | Регулирование напряжения путем изменения его в соответствии с законом, описываемым неразрывной функцией |
| 70. Ступенчатое регулирование напряжения | Регулирование напряжения путем изменения его в соответствии с законом, описываемым ступенчатой функцией |
| 71. Встречное регулирование напряжения | Регулирование напряжения, при котором она повышается с увеличением нагрузки и снижается при ее уменьшении |
| 72. Пункт регулирования напряжения | Пункт системы электроснабжения, к которому подключены устройства, регулирующие напряжение |
| 73. Стабилизация параметра электрической энергии Стабилизация | Поддержание значения параметра электрической энергии в заданных пределах |
| 74. Симметрирование переменного напряжения (тока) Симметрирование | Мероприятия по уменьшению несимметрии переменного напряжения (тока) в многофазной системе электроснабжения |
| 75. Ущерб от снижения качества электрической энергии | Все виды отрицательных последствий, возникающих в работе систем электроснабжения, потребителей и приемников при ухудшении качества электрической энергии |
| 76. Экономический ущерб от снижения качества электрической энергии | Выраженные в стоимостном исчислении убытки от снижения производительности или повреждения электротехнических устройств и электрооборудования, а также другие затраты, возникающие в связи с ухудшением качества электрической энергии |

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.

4. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

Таблица 2

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Анализ качества электрической энергии | 6 |
| Восстановление напряжения | 29 |
| Глубина провала напряжения | 26 |
| Граница ответственности за качество электрической энергии | 65 |
| Значение мгновенное | 8 |
| Значение параметра электрической энергии мгновенное | 8 |
| Значение переменного напряжения среднее по модулю | 49 |
| Значение переменного тока среднее по модулю | 49 |
| Изменение напряжения одиночное | 16 |
| Импульс напряжения в системе электроснабжения | 22 |
| Интервал между изменениями напряжения | 20 |
| Искажение формы кривой переменного напряжения | 52 |
| Искажение формы кривой переменного тока | 52 |
| Исчезновение напряжения | 28 |
| Качество электрической энергии | 1 |
| Колебания напряжения | 32 |
| Колебания частоты | 32 |
| Контроль качества | 5 |
| Контроль качества электрической энергии | 5 |
| Контроль качества электрической энергии непрерывный | 61 |
| Контроль качества электрической энергии систематический | 62 |
| Контроль качества электрической энергии эпизодический | 63 |
| Коэффициент амплитудной модуляции напряжения | 35 |
| Коэффициент амплитуды | 51 |
| Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения | 51 |
| Коэффициент амплитуды кривой переменного тока | 51 |
| Коэффициент искажения | 55 |
| Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения | 55 |
| Коэффициент искажения синусоидальной кривой тока | 55 |
| Коэффициент модуляции частоты переменного тока | 37 |
| Коэффициент гармонической составляющей напряжения | 54 |
| Коэффициент гармонической составляющей тока | 54 |
| Коэффициент небаланса напряжений | 46 |
| Коэффициент небаланса токов | 46 |
| Коэффициент нулевой последовательности напряжения | 43 |
| Коэффициент нулевой последовательности тока | 43 |
| Коэффициент обратной последовательности напряжения | 42 |
| Коэффициент обратной последовательности тока | 42 |
| Коэффициент пульсации | 58 |
| Коэффициент пульсации напряжения | 58 |
| Коэффициент пульсации напряжения по действующему значению | 59 |
| Коэффициент пульсации напряжения по среднему значению | 60 |
| Коэффициент пульсации тока | 58 |
| Коэффициент пульсации тока по действующему значению | 59 |
| Коэффициент пульсации тока по среднему значению | 60 |
| Коэффициент формы кривой переменного напряжения | 50 |
| Коэффициент формы кривой переменного тока | 50 |
| Модуляция напряжения амплитудная | 34 |
| Модуляция частоты переменного тока | 36 |
| Напряжение пониженное | 23 |
| Напряжение в системе электроснабжения рабочее | 11 |
| Напряжение смещения нейтрали | 48 |
| Небаланс напряжений | 44 |
| Небаланс токов | 44 |
| Нестабильность параметра | 9 |
| Нестабильность параметра электрической энергии | 9 |
| Норма качества | 4 |
| Норма качества электрической энергии | 4 |
| Отклонение напряжения | 12 |
| Отклонение напряжения переходное | 15 |
| Отклонение напряжения установившееся | 14 |
| Отклонение параметра | 10 |
| Отклонение параметра электрической энергии | 10 |
| Отклонение частоты | 13 |
| Отклонение частоты переходное | 15 |
| Отклонение частоты установившееся | 14 |
| Параметр электрической энергии | 2 |
| Перенапряжение | 21 |
| Перенапряжение в системе электроснабжения | 21 |
| Показатель качества | 3 |
| Показатель качества электрической энергии | 3 |
| Показатель нестабильности напряжения | 31 |
| Показатель нестабильности частоты | 31 |
| Посадка напряжения | 24 |
| Потеря напряжения | 27 |
| Потеря напряжения в системе электроснабжения | 27 |
| Провал напряжения | 25 |
| Продолжительность изменения напряжения | 19 |
| Пульсация напряжения | 56 |
| Пульсация тока | 56 |
| Пункт контроля качества электрической энергии | 64 |
| Пункт регулирования напряжения | 72 |
| Размах изменения напряжения | 17 |
| Размах колебаний напряжения | 33 |
| Размах колебаний частоты | 33 |
| Размах небаланса напряжений | 45 |
| Размах небаланса токов | 45 |
| Размах пульсации напряжения | 57 |
| Размах пульсации тока | 57 |
| Регулирование напряжения встречное | 71 |
| Регулирование напряжения местное | 68 |
| Регулирование напряжения плавное | 69 |
| Регулирование напряжения ступенчатое | 70 |
| Регулирование параметра электрической энергии | 66 |
| Регулирование параметра электрической энергии централизованное | 67 |
| Режим многофазной системы электроснабжения несимметричный | 38 |
| Режем несимметричный | 38 |
| Симметрирование | 74 |
| Симметрирование переменного напряжения | 74 |
| Симметрирование переменного тока | 74 |
| Смещение нейтрали | 47 |
| Составляющая напряжения нулевой последовательности симметричная | 41 |
| Составляющая напряжения обратной последовательности симметричная | 40 |
| Составляющая напряжения прямой последовательности симметричная | 39 |
| Составляющая периодического напряжения частотная | 53 |
| Составляющая периодического тока частотная | 53 |
| Составляющая тока нулевой последовательности симметричная | 41 |
| Составляющая тока обратной последовательности симметричная | 40 |
| Составляющая тока прямой последовательности симметричная | 39 |
| Стабилизация | 73 |
| Стабилизация параметра электрической энергии | 73 |
| Стабильность напряжения | 30 |
| Стабильность частоты | 30 |
| Управление качеством электрической энергии | 7 |
| Ущерб от снижения качества электрической энергии | 75 |
| Ущерб от снижения качества электрической энергии экономический | 76 |
| Частота изменений напряжения | 18 |

Таблица 3

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Betriebsspannung | 11 |
| Formfaktor | 50 |
| Frequenzabweichung | 13 |
| Gleichrichtwert | 49 |
| Klirrfaktor | 55 |
| Scheitelfaktor | 51 |
| Scliwingungsgehalt | 59 |
| Spannungsabweichung | 12 |
| Spannungseinbruch | 25 |
| Spannungshaltung (Frequenzhaltung) | 30 |
| Spannungslosigkeit | 28 |
| Spannungsschwankung | 32 |
| Spannungswiederkehr | 29 |
| Spannungszusammenbruch | 24 |
| Sternpunktspannung | 48 |
| Stoßspannung | 22 |
| Unsymmetriegrad | 42, 43 |
| Versorgungsqualität | 1 |
| Welligkeit (einer Mischspannung oder eines Mischstromes) | 60 |

Таблица 4

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Distortion factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current) | 55 |
| Form factor | 50 |
| Frequency deviation | 13 |
| Loss of voltage | 28 |
| Neutral point displacement voltage | 48 |
| Operating voltage (in a system) | 11 |
| Peak factor | 51 |
| Pulsation factor (of a pulsating voltage or current) | 59 |
| Quality of supply | 1 |
| Rectified (mean) value (of an alternating voltage or current) | 49 |
| R. m. s.-ripple factor | 60 |
| Unbalance factor | 42, 43 |
| Voltage depression (voltage collapse) | 24 |
| Voltage deviation | 12 |
| Voltage dip | 25 |
| Voltage fluctuation | 32 |
| Voltage (frequency) stability | 30 |
| Voltage impulse | 22 |
| Voltage recovery | 29 |

Таблица 5

Алфавитный указатель терминов на французском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Creux de tension | 25 |
| Ecart de fréquence | 13 |
| Ecart de tension | 12 |
| Effondrement de la tension | 24 |
| Facteur de crête | 51 |
| Facteur de distortion (d’une tension ou d’un courant alternatif non sinusoïdal) | 55 |
| Facteur de forme | 50 |
| Fluctuation de tension | 32 |
| Manque de tension | 28 |
| Qualité du service | 1 |
| Retour de la tension | 29 |
| Taux de déséquilibre | 42, 43 |
| Taux de pulsation (d’une tension ou d’un courant pulsatoire) | 59 |
| Taux d’ondulation efficace (d’une tension ou d’un courant pulsatoire) | 60 |
| Tension de choc | 22 |
| Tension de déplacement du point neutre | 48 |
| Tension de service (dans un réseau) | 11 |
| Tenue de la tension (fréquence) | 30 |
| Valeur redressée (d’une tension ou d’un courant alternatif) | 49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица 6

Термины и определения основных понятий электротехники

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Гармоническая составляющая переменного напряжения (тока) | Составляющая разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока), порядок которой превышает единицу |
| 2. Порядок гармонической составляющей переменного напряжения (тока) | Целое число, равное отношению частоты гармонической составляющей к основной частоте разложения переменного напряжения (тока) в ряд Фурье |
| 3. Основная составляющая переменного напряжения (тока) | Составляющая первого порядка разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока) |
| 4. Содержание высших частотных составляющих переменного напряжения (тока) | Величина, полученная вычитанием основной составляющей из переменного напряжения (тока) |